## Slide 1: Derin Deniz Deşarjı ve Su Kalitesine Etkileri
Prof. Dr. Habib MUHAMMETOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Su Kalitesi Yönetimi Hizmet İçi Eğitimi, 3-5 Nisan 2019, ANTALYA

## Slide 2
1. Giriş
2. Yüzey ve batmış atıksu tarlası
3. Seyrelme
4. İzleme
5. Sonuçlar
İçerik
Notes: 2

## Slide 3
Giriş

## Slide 4: Derin deniz deşarjı nedir?
Atıksuyun sahilden belirli uzaklıkta deniz dibine boru ve difüzörlerle deşarj edilmesi işlemidir.

## Slide 5
Derin deniz deşarjları;
  Atıksu
  Termal su
  Tuzlu su için uygulanır.

## Slide 6: Lara ve Hurma Derin Deniz Deşarjları

## Slide 7: TABLO 22: DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ (SKKY: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği)
Parametre | Sınır | Düşünceler
pH | 6-9 | -
Sıcaklık | 35 ˚C | -
AKM (mg/L) | 350 | -
Yağ ve gres (mg/L) | 15 | -
Yüzer maddeler | - | -
BOİ5 (mg/L) | 250 | -
Kimyasal oksijen ihtiyacı, KOİ (mg/L) | 400 | -
Toplam azot (mg/L) | 40 | -
Toplam fosfor (mg/L) | 10 | -
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L) | 10 | Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.
Diğer parametreler |  | 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte bu parametreler için verilen sınır değerlere uymalıdır.

## Slide 8: Minimum deşarj derinliği 20 metre olmalı, eğer 20 metre derinliğe inmek ekonomik olarak mümkün değilse, difüzör hariç deşarj boru boyu ortalama kıyı çizgisinden itibaren bu yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 24’te gösterilenden az olmamalıdır.
Nüfus | Debi | Minimum Deşarj Boru Boyu
<1000 | 200 m3/gün | 500 m
1000-10 000 | 200-2000 m3/gün | 1300 m
TABLO 24: EVSEL ATIKSU DEBİLERİNE GÖRE MİNİMUM DEŞARJ BORU BOYU

## Slide 9: Antalya – Hurma Derin Deniz Deşarjı

## Slide 10
Ana boruyu dengede tutmak için beton bloklar kullanılmaktadır.

## Slide 11
Borular

## Slide 12: Deşarj borusu deniz yüzeyindeyken (batırılmadan önce)

## Slide 13: Boru denize batırılırken

## Slide 14
delikler

## Slide 15
Yüzey ve batmış atıksu tarlası

## Slide 16: Tam karışımlı ortam
Yüzey atıksu tarlası

## Slide 17: Yoğunluk tabakalaşmalı ortam
Batmış atıksu tarlası

## Slide 18: Denizlerdeki tuzluluk ve yoğunluk değerleri
Su | Tuzluluk (‰) | Yoğunluk (kg/m3)
Karadeniz (yüzeyde) | 17-18 | 1013
Akdeniz | 34 | 1028
İstanbul Boğazı (üst tabaka) | 18-22 | 
İstanbul Boğazı (alt tabaka) | 34 | 
Marmara Denizi (üst tabaka) | 25 | 
Marmara Denizi (alt tabaka) | 34 | 

## Slide 19
Boğazlar ve Marmara Denizi hariç, denizlerimizde ilk ve sonbaharda deniz ortamı hemen hemen tam karışım halindedir.
Bu mevsimlerde atıksuların yüzeye çıkması söz konusudur.

## Slide 20
Buna mukabil Boğazlar ve Marmara Denizi’nde, tabakalı akım (üstte Karadeniz suyu, altta Akdeniz suyu) dolayısıyla sabit ve kararlı yoğunluk tabakası bulunmaktadır.
Böylece her mevsimde batmış atıksu tarlası meydana gelmektedir.

## Slide 21: Tuzla Deniz Deşarjı-II Kademe

## Slide 22: Tuzla Deniz Deşarjı

## Slide 23
Temmuz ayı için Visual Plumes modelinden alınan grafik çıktıları

## Slide 24: Batmış atıksu tarlasının ulaştığı derinlik

## Slide 25
Seyrelme

## Slide 26: 1., 2. ve 3. Seyrelme

## Slide 27: Seyrelme
Atıksu, denize boşaldığı deliklerden sahile ulaşana kadar 3 çeşit seyrelmeye uğrar.
Bu seyrelmelerden sonra sahildeki toplam koliform sayısı, yüzme suyu standartlarına uygun olmalıdır.

## Slide 28: YÜZME VE REKREASYON AMACIYLA KULLANILAN SULARIN SAĞLAMASI GEREKEN KALİTE KRİTERLERİ TABLOSU (Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği)
 | Parametreler | K |  | Z | Minimum Örnek alma sıklığı | Analiz ve inceleme metodu
A | Mikrobiyolojik |  |  |  |  | 
1 | Toplam koliform /100 ml | 1000 | 500 (2015 yılı) | 10000 | İki haftada bir (1) | Membran Filtre
2 | Fekal koliformlar /100 ml | 200 | 100 (2015 yılı) | 2000 | İki haftada bir (1) | Membran Filtre
3 | Fekal streptokok /100 ml | 100 |  | 1000 | İki haftada bir (1) | Membran Filtre
4 | Salmonella /1 litre | - |  | 0 | (2) | Membran Filtre
5 | Entero virüsler PFU/10 litre | - |  | 0 | (2) | Membran Filtre (Virüse yönelik)

## Slide 29: YÜZME VE REKREASYON AMACIYLA KULLANILAN SULARIN SAĞLAMASI GEREKEN KALİTE KRİTERLERİ TABLOSU
 | Parametreler | K | Z | Minimum Örnek alma sıklığı | Analiz ve inceleme metodu
B | Fiziko-kimyasal |  |  |  | 
6 | pH | - | 6 ila 9 (0) | (2) | pH 7 ve 9’da kalibrasyonla elektrometri
7 | Renk | - - | Renkte olağan dışı bir değişiklik olmamalı (0) | İki haftada bir (1) (2) | Görsel inceleme yada Pt. Co ölçeğinde standartlarla fotometrik olarak
8 | Mineral yağlar mg/l | - | Su yüzeyinde görünür film tabaka ve koku olmamalı | İki haftada bir ( 1) (2) | Görsel yada kokusal inceleme yada uygun bir miktar kullanarak ayrıştırma ve kuru atığın tartılması
9 | Metilen mavisiyle mg/l Reaksiyona giren (lauril-sülfat) yüzey aktif maddeler | - ≤ 0,3 | Kalıcı olmayan köpük - | İki haftada bir (1) (2) | Görsel inceleme yada metilen mavisi ile spektrometrik absorpsiyon
10 | Toplam Fenol mg/l C6H5OH | - ≤0.005 | Fenolün özel kokusu bulunmayacak ≤ 0.005 | İki haftada bir (1) (2) | Fenolün özel kokusunun olmadığının doğrulanması veya 4-aminoantipyrine absorpsiyon spektrofotometrisi (4 AAP) metodu
11 | Işık geçirgenliği (m) | 2 | 1(0) | İki haftada bir (1) | Secchi diski ile
12 | Çözülmüş oksijen doygunluk yüzdesi | 80 – 120 | - | (2) | Winkler metodu ya da elektrometrik metod (oksijen metre)
13 | Katran kalıntıları ve ağaç, plastik maddeler, şişeler, cam kaplar, plastik, kauçuk benzeri ve diğer yüzen maddeler | bulunmamalı |  | İki haftada bir (1) | Görsel inceleme
14 | Amonyum mg/L NH4 |  |  | (3) | Absorpsiyon spektrofotometrisi, Nessler metodu, ya da indofenol mavisi metodu
15 | Kjeldahl Azotu mg/L N |  |  | (3) | Kjeldahl metodu.

## Slide 30: YÜZME VE REKREASYON AMACIYLA KULLANILAN SULARIN SAĞLAMASI GEREKEN KALİTE KRİTERLERİ TABLOSU
 | Parametreler | K | Z | Minimum Örnek alma sıklığı | Analiz ve inceleme metodu
C | Kirlenme göstergesi olarak görülen diğer maddeler |  |  |  | 
16 | Pestisitler mg/l (paratilon, HCH, dieldrin) |  |  | (2) | Uygun solventlerle ekstraksiyon ve kromatografik yöntemlerle belirleme
17 | Ağır Metaller: mg/l -Arsenik As -Kadmiyum Cd -Krom VI CrVI -Kurşun Pb -Civa Hg |  |  | (2) | Genellikle ekstraksiyonu takiben Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi Veya ICP-OES yöntemi
18 | Toplam Siyanür mg/l CN |  |  | (2) | Özel bir ayıraç kullanarak absorpsiyon spektrofotometrisi
19 | Nitrat-mg/l NO3 Fosfat mg/l PO4 |  |  | (2) | Özel bir ayıraç kullanarak absorpsiyon spektrofotometrisi

## Slide 31: 1., 2. ve 3. Seyrelme

## Slide 32
1.Seyrelme (S1)
Atıksuyun deliklerden çıkarak yüzeye doğru yükselmesi sırasında deniz suyu ile karışması sonucu oluşur.
Bu seyrelme borudaki deliklerin deşarj derinliğine bağlıdır.
Derinlik ne kadar fazla olursa, seyrelme o kadar fazla olur.

## Slide 33
2.Seyrelme(S2)
Atıksuyun sahile doğru hareketi sırasında deniz suyu ile karışması sonucu oluşur.
Bu seyrelme deniz deşarj borusunun uzunluğuna bağlıdır.
Boru ne kadar uzun olursa, seyrelme o kadar fazla olur.

## Slide 34
3.Seyrelme(S3)
Bu seyrelme bakterilerin güneş ışığı ile inaktivasyonu (ölümü) ile oluşur.
Atıksuyun sahile ulaşmasına kadar geçen süreye bağlıdır.
Bu süre ne kadar uzun olursa, ölen bakteri sayısı da o kadar fazla olur.

## Slide 35: T90
Tanım: Deniz suyu ortamında bakterilerin %90’ının ölmesi için gereken süredir.
T90 değeri iklim ve hava koşullarına göre denizden denize de değişir.
Mesela Akdeniz’de T90 değeri yazın 1,0 saat Karadeniz’de ise 2,0 saat kabul edilir.

## Slide 36: Toplam Seyrelme
Toplam seyrelme (ST) aşağıdaki eşitlikten bulunur.
ST = S1 x S2 x S3

## Slide 37
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre:
Birinci seyrelme değeri 40’dan küçük olmamalıdır. Arzu edilen değer 100 ve üzeri olmalıdır.
Yaz aylarında T90 değeri Ege ve Akdeniz’de en az 1 saat, Karadeniz’de 2 saat, Marmara Denizinde ise 1,5 saat alınmalıdır.
  Kış aylarında ise T90 değeri ortalama 3-5 saat arasında alınmalıdır.

## Slide 38
PARAMETRE | LIMIT
Sıcaklık | Deniz ortamının seyreltme kapasitesi ne olursa olsun, denize deşarj edilecek suların sıcaklığı 35 ˚C yi aşamaz. Sıcak su deşarjları difüzörün fiziksel olarak sağladığı birinci seyrelme (S1) sonucun da karıştığı deniz suyunun sıcaklığını Haziran-Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 ˚C’den, diğer aylarda ise 2 ˚C den fazla arttıramaz. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28 0 C’nin üzerinde olduğu durumlarda, soğutma amaçlı olarak kullanılan deniz suyunun deşarj sıcaklığına herhangi bir sınırlama getirilmeksizin alıcı ortam sıcaklığını 3 0 C’den fazla artırmayacak şekilde deşarjına izin verilebilir.
En muhtemel sayı (EMS) olarak toplam ve fekal koliformlar | Derin deniz deşarjıyla sağlanacak olan toplam seyrelme sonucunda insan teması olan koruma bölgesinde, zamanın % 90’ında, EMS olarak toplam koliform seviyesi 1000 TC/100 ml ve fekal koliform seviyesi 200 FC/100 ml’den az olmalıdır.
Katı ve yüzen maddeler | Difüzör çıkışı üzerinde, toplam genişliği o noktadaki deniz suyu derinliğine eşit olan bir şerit dışında gözle izlenebilecek katı ve yüzer maddeler bulunmayacaktır.
Diğer parametreler | Tablo 4 te verilen limitlere uyulacaktır.
TABLO 23: DERİN DENİZ DEŞARJLARI İÇİN UYGULANACAK KRİTERLER

## Slide 39
İzleme

## Slide 40: 27.07.2006 tarih ve 2006/21 sayılı Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi
İzleme, Bakım ve Kontrol: (EK-1)
Her yıl bahar ayında boru boyunca deşarj hattı kamera ile kaydedilip kontrol edilerek kayıt altına alınır.
Difüzörlerde tıkanıklık olup olmadığına bakılır, besleme bacasındaki su seviyesi kontrol edilir, buradaki ani su artışı veya kesilmesi durumlarında müdahale edilir.
Ayrıca bölgesel bazda alıcı ortamın deşarj sonrasındaki durumu takip altına alınır, atık suyun yayılımı kontrol edilir. Belirlenen Koruma Bölgesinde ise koliform izlemesi yapılır.

## Slide 41: 30.07.2009 tarih ve 2009/16 sayılı Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi
Derin Deniz Deşarjlarının çevresel etkileri;
atıksuda
alıcı ortamda
derin deniz deşarjı hattında
Genelgede verilen parametreler,
izleme noktalarında
izleme yöntemi ve
numune alma aralığına göre izlenir.
Derin deniz deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından izlenir.

## Slide 46: SKKY Madde 29
Derin deniz deşarjı ile sonuçlanan bütün atıksu arıtma veya ön arıtma tesislerinin çıkış noktasında numune alma bacası, atıksu debisi 1000 m3/gün üzerinde olan tesislerin ise, ayrıca otomatik numune alma ve debi ölçme cihazlarını bulundurmaları zorunludur.

## Slide 47
Antalya – Hurma Deniz deşarjının izlenmesi

## Slide 48
İzleme programı 1999 yılında başlamıştır.
4 yıl devam etmiştir.
Açık deniz istasyonları
Kıyı istasyonları

## Slide 49
ÖLÇÜMLER VE ANALİZLER
Saha ölçümleri
Deniz suyu analizleri
Sediment analizleri

## Slide 52
Su kalitesi ölçümleri yılda dört defa yapılmıştır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim).
Örnekler, yüzey, orta ve taban tabakalarından alınmıştır.
SU KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ

## Slide 53
Hydro-Bios çamur örnekleyicisi vinç sistemine bağlanmıştır.
SEDİMENT ANALİZLERİ

## Slide 54: Antalya-Hurma için Toplam Koliform analiz sonuçları

## Slide 55: Antalya-Hurma için Fekal Koliform analiz sonuçları

## Slide 56
Arıtılmış Atıksuların Tekrar Kullanımı

## Slide 57: Arıtılmış Atıksuların Tekrar Kullanımı

## Slide 58
Arıtılmış atıksu değerli bir kaynaktır ve deniz ortamına deşarj edilmeden önce yeniden kullanım imkanı değerlendirilmelidir. Arıtılmış atıksuların yeniden kullanım alanları:
Tarımsal kullanım
Endüstriyel kullanım
Kentsel kullanım
Rekreasyonel kullanım
Yeraltısuyu beslenmesi (recharge)
Diğerleri

## Slide 59
Arıtılmış atıksular deşarj edilmeden önce tekrar kullanım imkanı öncelikle değerlendirilmelidir.
Deşarj derinliğinin ve deniz deşarj uzunluğunun arttırılması ile elde edilen seyrelme artar.
Eğer alıcı ortamda yoğunluk tabakalaşması varsa deşarj edilen atıksu deniz yüzeyinin altında kalır.
İyi tasarlanmış ve su kalitesi izleme programı ile takip edilen deniz deşarj sistemleri su kirliliğine sebep olmaz.
SONUÇLAR
Notes: 59

## Slide 60: TEŞEKKÜRLER…
İletişim için: muhammetoglu@usa.net