ATIKSULARIN UZAKLAŞTIRILMASI DERSİ UYGULAMA PROJESİ (2020)

İlan tarihi: 09.02.2020

VERİLENLER:

1) Verilen dijital dosya içinde, gerçek bir yerleşim yeri için imar planı paftası, pafta üzerinde yollar ve ölçülen kotlar mevcuttur. Dosyanın Autocad’den açılması mümkün olacaktır.

2) Yerleşim yeri için geçmiş nüfus sayımları aşağıdaki gibidir.

| YIL | SABİT | YIL | SABİT | YIL | SABİT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 200 | 1970 | 2500 | 1990 | 15000 |
| 1955 | 500 | 1975 | 3500 | 1995 | 17500 |
| 1960 | 800 | 1980 | 8000 | 2000 | 18000 |
| 1965 | 1500 | 1985 | 12000 | 2010 | 18250 |

Nüfus = sabit + 80 * N

N = Öğrenci numarasının son iki rakamı

Küçükbaş hayvan sayısı = 1500 adet

Büyükbaş hayvan sayısı = 600 adet

Qsanayi ; Şeker Fabrikası           : 1000 kg /gün üretim kapasitesi

Deri işleme Fabrikası  : 150 adet deri /gün işleme kapasitesi

Hazır Beton fabrikası  : 1700 m3 /gün üretim kapasitesi

Bu sanayi kuruluşlarının su ihtiyaçları için ilgili yönetmelikteki / talimatnamedeki su sarfiyat değerleri kullanılacaktır.

Proje 2020 yılında hazırlanmıştır.

İSTENENLER:

1) Yukarıda nüfus sayımları verilen yerleşim yerinin İller Bankası Metodu’na göre 2020, 2030, 2040, 2055 yılları için nüfusları ve atıksu miktarları hesaplanacaktır.

2) Uygulama derslerine Autocad dosyalarının 1:1 ozalit çıktısı (siyah-beyaz), kurşun kalem, cetvel ve silgi getirilmesi gerekmektedir.

3) Bu yerleşim yeri için İller Bankası Metodu’na göre korige borular kullanarak atıksu toplama şebekesi tasarımı yapınız. Hesaplar Excel formatında olacak ve her boru için bütün bilgiler İller Bankası hesap tablosu formatında ayrı ayrı teslim edilecektir. Harita üzerinde bütün borular, muayene bacaları, baca numaraları, atıksu akış yönleri, boru başları ve sonları için boru akar kotları, boru eğimleri, boru uzunlukları ve çapları paftada belirtilen notasyona uygun olarak gösterilecektir. Korige boru için boru çapları 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 ve 1400 mm’dir. İlk 20 boru el ile çözümleri de teslim edilecektir. Nüfus dağılımı bütün şehirde aynıdır. k=1 alınacaktır. Korige boru için Kutter pürüzlülük katsayısı 0,10’dur.

4) Yapılan bütün hesaplar Autocad ve Excel dosyaları olarak bilgisayar ortamında ve çıktı olarak ayrı ayrı teslim edilecektir.

NOT:

İstenenler aşama aşama teslim edilecektir. Son teslim tarihleri Duyuru ile ilan edilmiştir.