## Slide 1: Deniz Suyunun Özellikleri Kaynak: Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK

## Slide 4
Parametreler | Ham Atıksudaki Tipik Değerler (mg/l) |  | 
 | Zayıf | Orta | Güçlü
BOİ5 (mg O2/l) | 110 | 220 | 400
AKM | 100 | 220 | 350
Çökebilen katılar | 5 | 10 | 20
Toplam yağ ve gres | 50 | 100 | 150
Toplam koliform | 106–107 / 100 ml | 107–108 / 100 ml | 107–109 / 100 ml
Toplam fosfor | 4 | 8 | 15
Toplam azot | 20 | 40 | 85
Organik azot | 8 | 15 | 35
Serbest amonyak | 12 | 25 | 50
Nitrit | 0 | 0 | 0
Nitrat | 0 | 0 | 0

## Slide 5: Tam karışımlı ortam
Yüzey atıksu tarlası

## Slide 6: Yoğunluk tabakalaşmalı ortam
Batmış atıksu tarlası

## Slide 8: Deniz Suyun Kimyasal Bileşimi

## Slide 9
Deniz suyu bünyesinde çözünmüş , askıda organik ve inorganik maddelerle çeşitli gazlar bulunmaktadır.
Deniz suyu içerisindeki başlıca anyon ve katyonlar Tablo’da verilmiştir. Tablodan da görüldüğü üzere sadece Na+ ve Cl- iyonlarının tuzluluğuna katkısı %85,65 tir.

## Slide 10: Deniz Suyundaki Önemli Katyon ve Anyonlar
Anyon veya Katyon | Konsantrasyon (g/kg veya ‰) | Tuzluluğa Katkısı (%)
Na+ | 10,770 | 30,61
Mg2+ | 1,294 | 3,69
Ca2+ | 0,413 | 1,16
K+ | 0,387 | 1,10
Cl- | 19,353 | 55,04
SO42- | 2,712 | 7,68
HCO3- | 0,142 | 0,41
Br- | 0,067 | 0,19
I- | 0,060 | Eser
Toplam | 35,198 | 99,88

## Slide 11: Deniz Suyun Tuzluluğu

## Slide 12: Tuzluluk
En basit tanımıyla, bir kilogram deniz suyundaki gram cinsinden toplam çözünmüş madde miktardır.
Bu bakımdan boyutsuzdur ve binde birim olarak ifade edilir.
Çoğu okyanus ortamında tuzluluk değerleri ortalama 35 ppt civarındadır.

## Slide 13
Okyanuslardaki tuzluluk seviyesi genellikle ‰ 34-38 aralığında değişmektedir.
İç denizler ve sahil sularında tuzluluk tatlı sularla karışım oranına bağlı olarak daha geniş aralıklarda değişir.
Tuzluluk ayrıca derinlik boyunca da değişim gösterir. Tuzluluğun derinlikle değişimi açık denizlerde fazla önemli olmamasına karşılık sahil suları ve körfezlerde çok barizdir.

## Slide 15
Seasonal salinity profiles in 2002

## Slide 16
Deniz yüzeyindeki tuzluluk; yağışlar, buzların erimesi ve akarsularla gelen tatlı sularla karışım gibi sebeplerle azalırken buharlaşma ve buzlanma tesirleriyle artar.
Bu yüzden yıllık yağış miktarının buharlaşmadan fazla olduğu ekvatora yakın bölgelerde deniz suyunun tuzluluğu diğer yerlere göre daha azdır.

## Slide 17
Dar ve su alışverişi sınırlı bir bağlantı, iç denizlerdeki tuzluluğun mevsimlik olarak geniş aralıklarda değişmesine yol açabilir.
Denizlerdeki ortalama tuzluluk ve yoğunluk değerleri Tablo’da görülmektedir.

## Slide 18: Denizlerdeki Tuzluluk ve Yoğunluk değerleri
Su | Tuzluluk (‰) | Yoğunluk (kg/m3)
İçmesuyu standardı | 0,5 (max 1,0)* | 1000 (4oC)
Evsel atıksu | 0,5-1,5* | 1001-1003 (999,9)
Fosil yeraltı suyu (Acı su) | 1,5-3,0* | 
Baltık Denizi | ~8,0 | 1006
Karadeniz (yüzeyde) | 17-18 | 1013
Akdeniz | 34 | 1028
Hint Okyanusu | ~34,6-35,5 | 
Diğer okyanuslar | 34-38 | 1024-1030
Kızıldeniz | 40 | 
Marmara Denizi (üst tabaka) | 25 | 
Marmara Denizi (alt tabaka) | 34 | 
İstanbul Boğazı (üst tabaka) | 18-22 | 
İstanbul Boğazı (alt tabaka) | 34 | 
*Toplam çözünmüş madde olarak

## Slide 19: Tuzluluk-Derinlik Değişim Profili
Tuzluluğun mekana ve derinliğe göre değişimi mevsimlik bir karakter arzeder.
Sahil sularında daha az tuzlu sular üst kısımlarda, daha tuzlu sular ise alt kısımlarda yer alır.
Tuzluluğun derinlikle ani olarak değiştiği ara bölgeye Haloklin tabakası adı verilmektedir. Üst ve alt kısım arasındaki tuzluluk farkı okyanuslarda daha azdır.

## Slide 20
Seasonal salinity profiles in 2002

## Slide 21
Türkiye’nin değişik kesimlerinde yapılan oşinografik araştırmalar sonucu belirlenen tipik yazlık ve kışlık tuzluluk derinlik profilleri Şekil 2.4’te verilmiştir.(Nişel, 1977)

## Slide 23
Tuzluluk, içerisindeki karbonat ve organik maddelerin tamamen okside olduğu Br- ve I- iyonlarının Cl- ile değiştirildiği 1 kg deniz suyundaki gram cinsinden katı madde miktarı olarak tanımlanır. En fazla katkısı olan iyon Cl- olduğu için tuzluluk genellikle AgNO3 ile titrasyon suretiyle tayin edilen klorinite (Cl) parametresine bağlı olarak geliştirilen
S(‰) = 0,03+1,805(Cl%)
İfadesinden hesaplanır. Burada;
S : tuzluluk, (g/kg)
Cl : klorinite (g/kg)

## Slide 24: Deniz Suyun Sıcaklığı

## Slide 25
Deniz suyu sıcaklığı da derinlikle mevsimlik değişimler gösterir.
Üst tabakadaki sıcaklıkların nisbeten üniform olması bu kısmın rüzgar etkisiyle daha iyi karışmasından ileri gelmektedir.

## Slide 26
Sıcaklık-derinlik profilinde sıcaklığın aniden değiştiği bölgeye Termoklin tabakası adı verilir. Termoklin tabakasında genellikle 1 oC/m den daha büyük bir sıcaklık değişimi söz konusudur.
Sıcaklık profilleri mevsimlere göre önemli değişiklik gösterir.
İstanbul boğazı gibi tabakalı akımların hakim olduğu kesimlerde sabit ve ters bir termoklin hakimdir

## Slide 29
Seasonal temperature profiles in 2002

## Slide 30: Deniz Suyun Yoğunluğu

## Slide 31
Tatlı suyun + 4 ºC’deki yoğunluğu 1000 kg/m3’tür.
Deniz suyunun yoğunluğu ise içerisinde çözünmüş olan maddelerden dolayı tatlı sudan daha yüksektir.
Deniz suyu yoğunluğunun tatlı su yoğunluğundan farkı oşinografik yoğunluk olarak tanımlanır

## Slide 32
Burada,
: t oC oşinografik yoğunluğu (kg/m3)
: t oC deki deniz suyu yoğunluğunu (t/m3)
göstermektedir.

## Slide 33
Gerçekte deniz suyu yoğunluğu sıcaklık, basınç ve tuzluluğa bağlı olarak değişir.
Sahil sularında derinlik 200m’nin altında olduğundan basıncın etkisi genellikle ihmal edilmektedir.

## Slide 34
Oşinografik yoğunluğun tuzluluk ve sıcaklığa bağlı olarak hesabına imkan veren abak ve formüller geliştirilmiştir.
Pratikte çokça kullanılan bir yöntem , yoğunluğun Riley ve Skirrow (1975) tarafından geliştirilen aşağıdaki amprik ifadeler yardımıyla hesabıdır.

## Slide 35
, (2,5)
(2,6)
(2,7)
(2,8)
(2,9)
Bu ifaderlerde
: t oC deki oşinografik yoğunluğu (kg/m3)
T : sıcaklığı (oC)
Cl: kloriniteyi (g/kg)
, , , : birer sabiti göstermektedir.

## Slide 36
Amerikan seyir ve hidrografi idaresince kullanılan bir abak yardımıyla sıcaklık ve tuzluluk bilindiği takdirde oşinografik yoğunluk iyi bir yaklaşımla tahmin edilebilir

## Slide 38
Sıcaklık ve tuzluluk gibi deniz suyu yoğunlukları da derinlikle değişim gösterir .
Yoğunluğun derinlikle hızlıca değiştiği bölgeye piknoklin tabakası adı verilir. Yoğunluk üst kısımlarda daha düşük olup, derinlik arttıkça artarak sabit bir değere yaklaşır.
Tuzluluk, sıcaklık ve yoğunluk zaman ve mekana göre değişir. Özellikle atıksu deniz deşarj tesislerinin tasarımı için yıl boyunca mevsimlik değişimlerinin belirlenmesi gerekir.

## Slide 40
Termoklin haloklin ve piknoklin tabakaları genellikle hemen hemen birbirleriyle çakışır ve deniz deşarjları sonucu ortaya çıkan atıksu tarlasının durumu hakkında fikir verir.
Yoğunluk tabakalaşması olan ortamlarda çok özel haller dışında batmış atıksu tarlası teşekkül eder.
Üniform yoğunluklu ortamlarda ise atıksu tarlası su yüzeyine kadar ulaşır ve yüzeyde tarla oluşur.

## Slide 41
Boğazlar ve Marmara hariç denizlerimizde İlk ve Sonbahar mevsimlerinde deniz ortamı hemen hemen tam karışım halindedir ve bunun sonucu olarak tabakalaşma ortadan kalkar.
Bu mevsimlerde yaz aylarında batmış tarla oluşsa bile diğer zamanlarda atıksuların yüzeye çıkması söz konusu olabilir.

## Slide 42
Buna mukabil Boğazlar ve Marmara denizinde, tabakalı akım(üstte Karadeniz suyu,altta Akdeniz suyu) dolayısı ile sabit ve kararlı piknoklin tabakası bulunduğundan her mevsim batmış atıksu tarlası durumu gözlenir.

## Slide 43: Çözünmüş Gazlar

## Slide 44: Çözünmüş Gazlar
Deniz suyunda atmosferdeki gazların tümüne rastlanır. Çözünmüş formdaki bu gazların başlıcaları N2, O2 Argon, CO2 ve H2S dir.
Oksijen hava ile temas ve fotosentez sonucu kazanılır. Oksijenin tuzlu sulardaki doygunluk değeri için,

## Slide 45
İfadesi verilmektedir. Burada,
: tuzlu suyun ÇO doygunluk konsantrasyonu (mg/l)
: tatlı suyun ÇO doygunluk konsantrasyonu (mg/l)
: klorür iyonu konsantrasyonu (mg/l)
t : sıcaklık (oC)’tır.

## Slide 46
Oksijen konsantrasyonu artan sıcaklık ve yoğunlukla azalır.
Deniz sularında Ç.O’nin doygunluk değerleri sıcaklık, tuzluluk ve kloriniteye bağlı olarak Tablo ’da verilmiştir.

## Slide 47: Deniz Sularında ÇO Doygunluk Konsantrasyonları (mg/l)
Sıcaklık (oC) | Tuzluluk (‰) | 27,11 | 30,72 | 34,33 | 36,11
 | Klorinite (‰) | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0
0 |  | 8,55 | 8,32 | 8,08 | 7,97
10 |  | 6,77 | 6,60 | 6,44 | 6,35
20 |  | 5,63 | 5,50 | 5,38 | 5,31
30 |  | 4,74 | 4,63 | 4,52 | 4,46

## Slide 49
Antalya – Hurma Deniz deşarjının izlenmesi

## Slide 50
İzleme programı 1999 yılında başlamıştır.
4 yıl devam etmiştir.
Açık deniz istasyonları
Kıyı istasyonları

## Slide 51
ÖLÇÜMLER VE ANALİZLER
Saha ölçümleri
Deniz suyu analizleri
Sediment analizleri

## Slide 54
Su kalitesi ölçümleri yılda dört defa yapılmıştır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim).
Örnekler, yüzey, orta ve taban tabakalarından alınmıştır.
SU KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ

## Slide 55
Hydro-Bios çamur örnekleyicisi vinç sistemine bağlanmıştır.
SEDİMENT ANALİZLERİ

## Slide 56: Antalya-Hurma için Toplam Koliform analiz sonuçları

## Slide 57: Antalya-Hurma için Fekal Koliform analiz sonuçları

## Slide 58: Sea Water Quality Monitoring
Seasonal temperature & salinity profiles in 2002

## Slide 59
Calculated density profiles using the measured temperature and salinity values

## Slide 60
Current velocities
Current roses for the measurement area. (a) at the water surface; (b) 17.5 m below water surface
(a)
(b)